МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного  бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

Транспортно-технологический факультет

Кафедра Технологические, транспортные машины и оборудование

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор СЛИ __________________ Л. А. Гурьева «____»___________ 20__ г. |

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Типаж и эксплуатация технологического оборудования»

Наименование ООП ВО: «Автомобильный сервис»

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин  и комплексов»

Направленность (профиль): «Автомобильный сервис»

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Сыктывкар 20__

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин  и комплексов», утвержденного приказом Минобрнауки России «14» декабря 2015г., № 1470.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование» ___________________201_ г., протокол № _.

Разработчик: ______________________________________________________________

(должность, звание)                        (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой, к.т.н., доцент  «Технологические, транспортные машины и оборудование»

_______________________________________ Свойкин Владимир Федорович

Заведующий выпускающей кафедрой «Технологические, транспортные машины и оборудование» __________________________ Свойкин Владимир Федорович

Декан транспортно-технологического факультета

________________________________ Самородницкий Александр Анатольевич

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС)  – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины  «Типаж и эксплуатация технологического оборудования», и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося  требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин  и комплексов», утвержденного приказом Минобрнауки РФ, утвержденного «14» декабря 2015г., № 1470.

Для достижения поставленной цели фондом оценочных средств по дисциплине «Транспортная логистика» решаются следующие задачи: приобретение студентами навыков по проектированию технологического оборудования  сервисных предприятий, его эксплуатации и техническому обслуживанию.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: О месте технологического оборудования в производственных фондах. Классификацию технологического оборудования. Режимы и условия работы технологического оборудования. О метрологическом обеспечении технологического оборудования.

Уметь: Анализировать информацию о надежности технологического оборудования. Определять потребность в технологическом оборудовании и оценки эффективности его применения. Определять уровень механизации. Организовывать и проводить ТО и ТР технологического оборудования. Проводить метрологический контроль.

Владеть: О видах выполняемых работ при эксплуатации автомобилей и соответствующего им технологического оборудования. Информацией об организации и технологии ТО и ТР автомобилей. Представлением о механизации технологических процессов ТО и ТР автомобилей.

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Таблица 1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| Код и наименование компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- |
| ПК-38 способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования | Знать: Контрольно-измерительные средства и специальное оборудование; технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования; Уметь: Различать субъективный и объективный поиск отказов и неисправностей. Определять техническое состояние безразборными методами; организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования; Владеть: способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования; | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, опрос, собеседование (опрос), опорный конспект, практические занятия |
| ПК-43 владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудования | Знать: области нормативов расстановки технологического оборудования; Уметь: применять знания в области нормативов расстановки технологического оборудования и его расстановки; Владеть: знаниями в области нормативов расстановки технологического оборудования и может их применять. | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, опрос, собеседование (опрос), опорный конспект, практические занятия |
| ОПК-3 готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. | Знать: представление о системе фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. Уметь: применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. Владеть: готовностью применять систему инженерных знаний для формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, опрос, собеседование (опрос), опорный конспект, практические занятия |

3.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Планируемые уровни компетенции у студентов, с указанием этапов их формируемые в процессе освоения образовательной программы

ПК-38 способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования

Пороговый уровень освоения компетенции: Знать: термины и определения теории надежности и диагностики; цель и задачи технической диагностики транспортных средств; общее представление о средствах и методах технической диагностики; Уметь: выбирать рациональный алгоритм диагностирования из стандартных и осуществить подбор необходимого оборудования; Владеть: устойчивыми и уверенными навыками оценки технического состояния по стандартным алгоритмам диагностирования. Продвинутый уровень освоения компетенции Знать: критерии рациональной оценки технического состояния автомобиля; альтернативные методы диагностирования и ремонта Уметь: выбирать рациональный алгоритм устранения неисправностей. Самостоятельно разрабатывать нестандартные алгоритмы поиска неисправностей; Владеть: устойчивыми и уверенными навыками выбора алгоритма поиска решения из стандартных вариантов. Повышенный уровень освоения компетенции Знать: в полном объеме основные технические характеристики диагностического оборудования ведущих производителей и критерии рационального выбора оборудования; Уметь: осуществлять оптимальный подбор диагностического оборудования по заданным критериям. Самостоятельно составлять алгоритмы устранения неисправностей; Владеть: устойчивыми и уверенными навыками самостоятельной разработки алгоритма диагностирования. Обладает устойчивыми и уверенными навыками самостоятельной разработки алгоритма поиска решения.

ПК-43 владением знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудования

Пороговый уровень освоения компетенции: Знать: цель, задачи технологического оборудования; Уметь: пользоваться знаниями выбора технологического оборудования; Владеть: Знаниями методов выбора технологического оборудования. Продвинутый уровень освоения компетенции Знать: имеет представление о технологическом оборудовании; Уметь: самостоятельно находить информацию о правилах и методах выбора и расстановки технологического оборудования; Владеть: умениями самостоятельно вырабатывать методы совершенствования выбора и расстановки технологического оборудования. Повышенный уровень освоения компетенции Знать: полное представление нормативов выбора и расстановки технологического оборудования. Уметь: самостоятельно находить информацию о правилах, методах, способах выбора и расстановки технологического оборудования; Владеть: умениями самостоятельно и знаниями нормативов выбора и расстановки технологического оборудования.

ОПК-3 Готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов

Пороговый уровень освоения компетенции: Знать: виды и цели показателей и результатов работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов. Уметь: изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и комплексов; проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства Владеть: необходимыми навыками для выполнения порогового уровня ПК в полном объеме.

Продвинутый уровень освоения компетенции: Знать: представление о содержании и структуре показателей и результатов работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и комплексов. Уметь: проводить анализ показателей и результатов работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и комплексов. Владеть: соответствующей подготовкой для выполнения продвинутого уровня ПК в полном объеме.

Повышенный уровень освоения компетенции: Знать: полное представление о содержании и структуре показателей и результатов работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и комплексов; проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства Уметь: изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные и обладает умениями самостоятельно проводить анализ показателей и результатов работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, и комплексов, проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства. Владеть: соответствующей подготовкой для выполнения повышенного уровня ПК в полном объеме

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Перечень оценочных средств сформированности компетенции:

| Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
| --- | --- | --- |
| Конспект | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации | Темы конспектов |
| Опрос | Проверка степени и основательности усвоения изученного материала | Контрольные вопросы |
| Тестирование | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося | Тесты |
| Контрольная работа (решение ситуационных задач) | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу | Комплект контрольных заданий по вариантам |
| Практические занятия | Одна из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности | Описание практических |
| Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнение заданий и вопросах выступающим студентам | Журнал посещаемости занятий |

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРВОАНИЯ

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные средства, используемые в преподаваемой дисциплине.

Таблица 2. Перечень оценочных средств

| № п/п | Наименование оценочного средства | Характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тесты по темам | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося по темам | Фонд тестовых заданий по темам |
| 2 | Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу дисциплины | Темы контрольных работ по вариантам |
| 3 | Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнение заданий и вопросах выступающим студентам | Журнал посещаемости занятий |
| 4 | Опрос | Средство, позволяющее оценить усвоение теоретического материала | Критерии оценок полноты ответов на контрольные вопросы к темам |
| 5 | Собеседование (опрос) | Средство контроля на практическом занятии, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п | Перечень вопросов к семинару |
| 6 | Опорный конспект | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации | Темы конспектов |
| 7 | Практические занятия | Одна из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности | Описание практических работ |

4.2.Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций

Содержание оценок в соответствии с ФГОС ВО и особенностями ОПОП

Таблица 3. Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач. | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач. | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач. |
| Уровень сформированности компетенций | Пороговый | Базовый | Повышенный |

Таблица 4. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Вид занятий | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Механизация технологических процессов | ПК-38, ПК-43, ОПК-3 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, опрос, собеседование (опрос), опорный конспект, практические занятия |
| 2. Метрологическое обеспечение технологического оборудования. | ПК-38, ПК-43, ОПК-3 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов |  |
| 3. Оборудование для уборочно-моечных работ. | ПК-38, ПК-43 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, опрос, собеседование (опрос), опорный конспект, практические занятия |
| 4. Подъемно-осмотровое и транспортное оборудование. | ПК-38, ПК-43 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов |  |
| 5. Контрольно-диагностическое оборудование. | ПК-38, ПК-43 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов |  |
| 6. Оборудование и инструмент для слесарно-монтажных, разборочно-сборочных и смазочно-заправочных работ. | ПК-38, ПК-43 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, опрос, собеседование (опрос), опорный конспект, практические занятия |
| 7. Оборудование для шиномонтажных и шиноремонтных работ. | ПК-38, ПК-43 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов |  |
| 8. Покрасочно-сушильное оборудование. | ПК-38, ПК-43 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов |  |

5. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

5.1.Типовые задания для текущего контроля успеваемости

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей), он проводиться в виде компьютерного или бланочного тестирования, письменных  контрольных работ, оценки участия обучающихся в диспутах, круглых столах, деловых играх, решении ситуационных задач и т.п.

Текущий контроль осуществляется по пройденному материалу:

5.1.2. Задания для оценки компетенции «ПК-38», «ПК-43», «ОПК-3»:

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

## Вариант  1

- В процессе водоструйной мойки автомобиля остаются  мелкие частицы размером:

- 1(10 МкМ;   2) 10(50 МкМ;   3)  50(100 МкМ;  4)  100(500 МкМ;   5) 0,5(1 МкМ;

- При создании замкнутой  водооборотной системы мойки автомобилей с использованием  моющих жидкостей  одним из этапов очистки воды является отстаивание, определяемое как:

- разделение водного раствора на  тяжелую, легкую и жидкую фракцию при использовании гидроциклонов;

- процесс естественного оседания и всплытия тяжелых и легких  фракций;

- выделение жирных кислот и красящих веществ путем  концентрации на поверхности раздела 2-х сред;

- образование комплексов частиц примесей с пузырьками газа и последующего подъема на поверхность;

- выделение коллоидных систем, путем добавления химических добавок с последующим  выпаданием в осадок.

- Методика проведения диагностирования автомобиля  на стенде ходовых качеств заключает в себе следующее:

- показатели автомобиля определяют, измеряя реактивный момент  на электродинамическом  балансирно подвешенном  нагрузочном устройстве;

- показатели автомобиля определяют по продолжительности (или  пути)  разгона беговых барабанов и специальных  маховиков,  соединенных с барабаном в заданном интервале скоростей;

- вращая колеса автомобиля при помощи барабанов стенда, постепенно вынимают педаль тормоза, фиксируя силу давления на педаль и величину реактивных моментов, возникающих в электродвигателях;

- вращая колеса автомобиля от беговых барабанов стенда доводит скорость вращения до 50 (70 км/час и зачем  резко тормозят, фиксируя время (путь), пройденное до остановки барабанов или угловое замедление.

- задавая вращение беговых барабанов, подвешенных на маятниковых подвесках от электродвигателя, фиксируется при помощи индуктивного датчика величина перемещения беговых барабанов в осевом направлении.

- При проведении испытаний автомобиля на тормозном  стенде была получена следующая тормозная диаграмма, указывающая на следующее состояние тормозной  системы:

- повышение  упругости тормозной системы из-за  попадания в нее воздуха;

- чрезмерные зазоры в тормозной системе;

- отсутствие зазоров в приводе и  тормозном механизме;

- утечка тормозной жидкости;

- нормальное состояние  тормозной  системы.

- Смазочное  стационарное оборудование для жидких моторных масел создает рабочее давление:

1) до 1 МПа;    2) 1(МПа;   3) 2,5(5 МПа;    4) 5: 10 Мпа;     5)  более 10 МПа.

- В случае поэлементной проверки двигателя для диагностики  технического состояния системы питания дизельного  двигателя:

- замеряют  прорыв  количества  газов  в картер при помощи  водяных пьезометров  или индикаторов расходов газа;

- измеряют  зазор в шатунном подшипнике коленвала и между  втулкой верхней головки шатуна и поршневыми кольцами при помощи компрессорно-вакуумной установки и приспособлений  индикаторов часового типа;

- определяют плотность прилегания  клапанов при помощи индикаторов расхода газа или газораспределительным прибором;

- определяют  производительность насосных секций топливного насоса, равномерность  подачи топлива и частоту вращения, используя  топливомер;

- определяют содержание СО и СН в  отработанных газах и газоанализаторами.

7.  При проверке электрооборудования автомобиля измерялась ЭДС аккумуляторной   батареи. При этом процедура измерения сводилась к:

- измерению  напряжения аккумуляторным пробником или нагрузочной вилкой;

- измерению напряжения вольтметром;

- подавая номинальное напряжение, снимаются  показания амперметра (сила потребления тока) и частоты вращения;

- замеряют напряжение  вольтметром  в зависимости от подаваемой частоты вращения, при достижении номинального напряжения фиксируют  частоту вращения, при  этом нагрузка равна нулю;

- на первом этапе, повышая подаваемую частоту вращения, достигают номинального напряжения без нагрузки. На втором этапе, увеличивая значение нагрузки до  контрольной, фиксируют значение тока и частоты вращения.

- При организации воздухообмена в промышленных  помещениях используется общеобменная вентиляция, которая:

- переносит объем воздуха для всего помещения;

- вентилируются отдельные зоны у рабочих мест;

- удаляются вредности производственных установок;

- комбинация общеобменной вентиляции с  местной или  локализирующей;

- обеспечивает автоматическое поддержание в помещениях постоянных  метеорологических условий.

Вариант 2

- Установка высокого давления для струйной мойки автомобилей задает давление:

- 0,1(0,5  МПа;   2) 0,5(10 МПа;   3)  1(2,5 МПа;  4)  2,5(5 МПа;   5) 5(10 МПа;

- При создании замкнутой  водооборотной системы мойки автомобилей с использованием  моющих жидкостей  одним из этапов очистки воды является фильтрация адсорбирующая, определяемая как:

1) разделение водного раствора на  тяжелую, легкую и жидкую фракцию при        использовании гидроциклонов;

- процесс естественного оседания и всплытия тяжелых и легких  фракций;

- выделение жирных кислот и красящих веществ путем  концентрации на поверхности раздела 2-х сред;

- образование комплексов частиц примесей с пузырьками газа и последующего подъема на поверхность;

- выделение коллоидных систем, путем добавления химических добавок с последующим  выпаданием в осадок.

- Методика проведения диагностирования автомобиля на инерционном тормозном стенде заключает в себе следующее:

- показатели автомобиля определяют, измеряя реактивный момент  на электродинамическом  балансирно подвешенном  нагрузочном устройстве;

- показатели автомобиля определяют по продолжительности (или  пути)  разгона беговых барабанов и специальных  маховиков,  соединенных с барабаном в заданном интервале скоростей;

- вращая колеса автомобиля при помощи барабанов стенда, постепенно вынимают педаль тормоза, фиксируя силу давления на педаль и величину реактивных моментов, возникающих в электродвигателях;

- вращая колеса автомобиля от беговых барабанов стенда доводит скорость вращения до 50 (70 км/час и зачем  резко тормозят, фиксируя время (путь), пройденное до остановки барабанов или угловое замедление.

- задавая вращение беговых барабанов, подвешенных на маятниковых подвесках от электродвигателя, фиксируется при помощи индуктивного датчика величина перемещения беговых барабанов в осевом направлении.

- При проведении испытаний автомобиля на тормозном  стенде была получена следующая тормозная диаграмма, указывающая на следующее состояние тормозной  системы:

- повышение  упругости тормозной системы из-за  попадания в нее воздуха;

- чрезмерные зазоры в тормозной системе;

- отсутствие зазоров в приводе и  тормозном механизме;

- утечка тормозной жидкости;

- нормальное состояние  тормозной  системы.

- Смазочное  стационарное оборудование для жидких трансмиссионных  масел создает рабочее давление:

1) до 1 МПа;    2) 1(МПа;   3) 2,5(5 МПа;    4) 5: 10 Мпа;     5)  более 10 МПа.

- В случае поэлементной проверки двигателя для диагностики  технического состояния системы питания карбюраторного   двигателя:

- замеряют  прорыв  количества  газов  в картер при помощи  водяных пьезометров  или индикаторов расходов газа;

- измеряют  зазор в шатунном подшипнике коленвала и между  втулкой верхней головки шатуна и поршневыми кольцами при помощи компрессорно-вакуумной установки и приспособлений  индикаторов часового типа;

- определяют плотность прилегания  клапанов при помощи индикаторов расхода газа или газораспределительным прибором;

- определяют  производительность насосных секций топливного насоса, равномерность  подачи топлива и частоту вращения, используя  топливомер;

- определяют содержание СО и СН в  отработанных газах и газоанализаторами.

7.  При проверке электрооборудования автомобиля измерялась емкость аккумуляторной батареи. При этом процедура измерения сводилась к:

- измерению  напряжения аккумуляторным пробником или нагрузочной вилкой;

- измерению напряжения вольтметром;

- подавая номинальное напряжение, снимаются  показания амперметра (сила потребления тока) и частоты вращения;

- замеряют напряжение  вольтметром  в зависимости от подаваемой частоты вращения, при достижении номинального напряжения фиксируют  частоту вращения, при  этом нагрузка равна нулю;

- на первом этапе, повышая подаваемую частоту вращения, достигают номинального напряжения без нагрузки. На втором этапе, увеличивая значение нагрузки до  контрольной, фиксируют значение тока и частоты вращения.

Вариант 2

8. При организации воздухообмена в промышленных  помещениях используется местная вентиляция, которая:

- переносит объем воздуха для всего помещения;

- вентилируются отдельные зоны у рабочих мест;

- удаляются вредности производственных установок;

- комбинация общеобменной вентиляции с  местной или  локализирующей;

- обеспечивает автоматическое поддержание в помещениях постоянных  метеорологических условий.

Вариант 3

1. Установка низкого давления для  струйной мойки автомобилей задает давление:

- 0,1(0,2  МПа;   2) 0,2(0,4 МПа;   3) 0,4(0,8 МПа;  4)  0,8(1,0 МПа;   5) 1,0(1,5 МПа;

- При создании замкнутой  водооборотной системы мойки автомобилей с использованием  моющих жидкостей  одним из этапов очистки воды является флотация, определяемая как:

- разделение водного раствора на  тяжелую, легкую и жидкую фракцию при использовании гидроциклонов;

- процесс естественного оседания и всплытия тяжелых и легких  фракций;

- выделение жирных кислот и красящих веществ путем  концентрации на поверхности раздела 2-х сред;

- образование комплексов частиц примесей с пузырьками газа и последующего подъема на поверхность;

- выделение коллоидных систем, путем добавления химических добавок с последующим  выпаданием в осадок.

3.  Методика проведения диагностирования автомобиля  на силовом  тормозном стенде  заключает в себе следующее:

- показатели автомобиля определяют, измеряя реактивный момент  на электродинамическом  балансирно подвешенном  нагрузочном устройстве;

- показатели автомобиля определяют по продолжительности (или  пути)  разгона беговых барабанов и специальных  маховиков,  соединенных с барабаном в заданном интервале скоростей;

- вращая колеса автомобиля при помощи барабанов стенда, постепенно вынимают педаль тормоза, фиксируя силу давления на педаль и величину реактивных моментов, возникающих в электродвигателях;

- вращая колеса автомобиля от беговых барабанов стенда доводит скорость вращения до 50 (70 км/час и зачем  резко тормозят, фиксируя время (путь), пройденное до остановки барабанов или угловое замедление.

- задавая вращение беговых барабанов, подвешенных на маятниковых подвесках от электродвигателя, фиксируется при помощи индуктивного датчика величина перемещения беговых барабанов в осевом направлении.

- При проведении испытаний автомобиля на тормозном  стенде была получена следующая тормозная диаграмма, указывающая на следующее состояние тормозной  системы:

- повышение  упругости тормозной системы из-за  попадания в нее воздуха;

- чрезмерные зазоры в тормозной системе;

- отсутствие зазоров в приводе и  тормозном механизме;

- утечка тормозной жидкости;

- нормальное состояние  тормозной  системы.

- Смазочное  стационарное оборудование для консистентных масел создает рабочее давление:

1) до 1 МПа;    2) 1(МПа;   3) 2,5(5 МПа;    4) 5: 10 Мпа;     5)  более 10 МПа.

- В случае поэлементной проверки двигателя для диагностики  технического состояния цилиндропоршневой группы:

- замеряют  прорыв  количества  газов  в картер при помощи  водяных пьезометров  или индикаторов расходов газа;

- измеряют  зазор в шатунном подшипнике коленвала и между  втулкой верхней головки шатуна и поршневыми кольцами при помощи компрессорно-вакуумной установки и приспособлений  индикаторов часового типа;

- определяют плотность прилегания  клапанов при помощи индикаторов расхода газа или газораспределительным прибором;

- определяют  производительность насосных секций топливного насоса, равномерность  подачи топлива и частоту вращения, используя  топливомер;

- определяют содержание СО и СН в  отработанных газах и газоанализаторами.

7.  При проверке электрооборудования автомобиля измерялась вольт-частотная характеристика генератора. При этом процедура измерения сводилась к:

- измерению  напряжения аккумуляторным пробником или нагрузочной вилкой;

- измерению напряжения вольтметром;

- подавая номинальное напряжение, снимаются  показания амперметра (сила потребления тока) и частоты вращения;

- замеряют напряжение  вольтметром  в зависимости от подаваемой частоты вращения, при достижении номинального напряжения фиксируют  частоту вращения, при  этом нагрузка равна нулю;

- на первом этапе, повышая подаваемую частоту вращения, достигают номинального напряжения без нагрузки. На втором этапе, увеличивая значение нагрузки до  контрольной, фиксируют значение тока и частоты вращения.

8. При организации воздухообмена в промышленных  помещениях используется локализирующая  вентиляция, которая:

- переносит объем воздуха для всего помещения;

- вентилируются отдельные зоны у рабочих мест;

- удаляются вредности производственных установок;

- комбинация общеобменной вентиляции с  местной или  локализирующей;

- обеспечивает автоматическое поддержание в помещениях постоянных  метеорологических условий.

Вариант 4

- При струйной мойке кабины автомобиля  перепад температуры воды и поверхности автомобиля не должен превышать:

1) 10 º С;     2) 15º С;    3)20  º С;   4) 25 º С;  5) 30º С;

- При создании замкнутой  водооборотной системы мойки автомобилей с использованием  моющих жидкостей  одним из этапов очистки воды является коагуляция, определяемая как:

- разделение водного раствора на  тяжелую, легкую и жидкую фракцию при использовании гидроциклонов;

- процесс естественного оседания и всплытия тяжелых и легких  фракций;

- выделение жирных кислот и красящих веществ путем  концентрации на поверхности раздела 2-х сред;

- образование комплексов частиц примесей с пузырьками газа и последующего подъема на поверхность;

- выделение коллоидных систем, путем добавления химических добавок с последующим  выпаданием в осадок.

- Методика проведения диагностирования автомобиля на инерционном стенде  тяговых качеств заключает в себе следующее:

- показатели автомобиля определяют, измеряя реактивный момент  на электродинамическом  балансирно подвешенном  нагрузочном устройстве;

- показатели автомобиля определяют по продолжительности (или  пути)  разгона беговых барабанов и специальных  маховиков,  соединенных с барабаном в заданном интервале скоростей;

- вращая колеса автомобиля при помощи барабанов стенда, постепенно вынимают педаль тормоза, фиксируя силу давления на педаль и величину реактивных моментов, возникающих в электродвигателях;

- вращая колеса автомобиля от беговых барабанов стенда доводит скорость вращения до 50 (70 км/час и зачем  резко тормозят, фиксируя время (путь), пройденное до остановки барабанов или угловое замедление.

- задавая вращение беговых барабанов, подвешенных на маятниковых подвесках от электродвигателя, фиксируется при помощи индуктивного датчика величина перемещения беговых барабанов в осевом направлении.

- При проведении испытаний автомобиля на тормозном  стенде была получена следующая тормозная диаграмма, указывающая на следующее состояние тормозной  системы:

- повышение  упругости тормозной системы из-за  попадания в нее воздуха;

- чрезмерные зазоры в тормозной системе;

- отсутствие зазоров в приводе и  тормозном механизме;

- утечка тормозной жидкости;

- нормальное состояние  тормозной  системы.

- Переносное оборудование для жидких моторных масел  создает рабочее давление:

1) до 1 МПа;    2) 1(МПа;   3) 2,5(5 МПа;    4) 5: 10 Мпа;     5)  более 10 МПа.

- В случае поэлементной проверки двигателя для диагностики  технического состояния кривошипно-шатунного механизма:

- замеряют  прорыв  количества  газов  в картер при помощи  водяных пьезометров  или индикаторов расходов газа;

- измеряют  зазор в шатунном подшипнике коленвала и между  втулкой верхней головки шатуна и поршневыми кольцами при помощи компрессорно-вакуумной установки и приспособлений  индикаторов часового типа;

- определяют плотность прилегания  клапанов при помощи индикаторов расхода газа или газораспределительным прибором;

- определяют  производительность насосных секций топливного насоса, равномерность  подачи топлива и частоту вращения, используя  топливомер;

- определяют содержание СО и СН в  отработанных газах и газоанализаторами.

7.  При проверке электрооборудования автомобиля измерялась ампер-частотная характеристика генератора. При этом процедура измерения сводилась к:

- измерению  напряжения аккумуляторным пробником или нагрузочной вилкой;

- измерению напряжения вольтметром;

- подавая номинальное напряжение, снимаются  показания амперметра (сила потребления тока) и частоты вращения;

- замеряют напряжение  вольтметром  в зависимости от подаваемой частоты вращения, при достижении номинального напряжения фиксируют  частоту вращения, при  этом нагрузка равна нулю;

- на первом этапе, повышая подаваемую частоту вращения, достигают номинального напряжения без нагрузки. На втором этапе, увеличивая значение нагрузки до  контрольной, фиксируют значение тока и частоты вращения.

8.  При организации воздухообмена в промышленных  помещениях используется смешанная вентиляция, которая:

- переносит объем воздуха для всего помещения;

- вентилируются отдельные зоны у рабочих мест;

- удаляются вредности производственных установок;

- комбинация общеобменной вентиляции с  местной или  локализирующей;

- обеспечивает автоматическое поддержание в помещениях постоянных  метеорологических условий.

Вариант 5

- Использование моечных пистолетов позволяет:

- регулировать  расход воды;

- задавать веерообразную форму струи;

- задавать сосредоточенную кинжальную форму струи;

- верны два ответа 2 и 3;

- Верны все три  ответа 1,2,3.

- При создании замкнутой  водооборотной системы мойки автомобилей с использованием  моющих жидкостей  одним из этапов очистки воды является центробежная очистка, определяемая как:

- разделение водного раствора на  тяжелую, легкую и жидкую фракцию при использовании гидроциклонов;

- процесс естественного оседания и всплытия тяжелых и легких  фракций;

- выделение жирных кислот и красящих веществ путем  концентрации на поверхности раздела 2-х сред;

- образование комплексов частиц примесей с пузырьками газа и последующего подъема на поверхность;

- выделение коллоидных систем, путем добавления химических добавок с последующим  выпаданием в осадок.

- Методика проведения диагностирования автомобиля на силовом стенде  тяговых качеств заключает в себе следующее:

- показатели автомобиля определяют, измеряя реактивный момент  на электродинамическом  балансирно подвешенном  нагрузочном устройстве;

- показатели автомобиля определяют по продолжительности (или  пути)  разгона беговых барабанов и специальных  маховиков,  соединенных с барабаном в заданном интервале скоростей;

- вращая колеса автомобиля при помощи барабанов стенда, постепенно вынимают педаль тормоза, фиксируя силу давления на педаль и величину реактивных моментов, возникающих в электродвигателях;

- вращая колеса автомобиля от беговых барабанов стенда доводит скорость вращения до 50 (70 км/час и зачем  резко тормозят, фиксируя время (путь), пройденное до остановки барабанов или угловое замедление.

- задавая вращение беговых барабанов, подвешенных на маятниковых подвесках от электродвигателя, фиксируется при помощи индуктивного датчика величина перемещения беговых барабанов в осевом направлении.

- При проведении испытаний автомобиля на тормозном  стенде была получена следующая тормозная диаграмма, указывающая на следующее состояние тормозной  системы:

- повышение  упругости тормозной системы из-за  попадания в нее воздуха;

- чрезмерные зазоры в тормозной системе;

- отсутствие зазоров в приводе и  тормозном механизме;

- утечка тормозной жидкости;

- нормальное состояние  тормозной  системы.

- Переносное  оборудование для консистентных  смазок  создает рабочее давление:

1) до 1 МПа;    2) 1(МПа;   3) 2,5(5 МПа;    4) 5: 10 Мпа;     5)  более 10 МПа.

- В случае поэлементной проверки двигателя для диагностики  технического состояния газораспределительного механизма:

- замеряют  прорыв  количества  газов  в картер при помощи  водяных пьезометров  или индикаторов расходов газа;

- измеряют  зазор в шатунном подшипнике коленвала и между  втулкой верхней головки шатуна и поршневыми кольцами при помощи компрессорно-вакуумной установки и приспособлений  индикаторов часового типа;

- определяют плотность прилегания  клапанов при помощи индикаторов расхода газа или газораспределительным прибором;

- определяют  производительность насосных секций топливного насоса, равномерность  подачи топлива и частоту вращения, используя  топливомер;

- определяют содержание СО и СН в  отработанных газах и газоанализаторами.

7.  При проверке электрооборудования автомобиля измерялась ампер-частотная характеристика  стартера. При этом процедура измерения сводилась к:

- измерению  напряжения аккумуляторным пробником или нагрузочной вилкой;

- измерению напряжения вольтметром;

- подавая номинальное напряжение, снимаются  показания амперметра (сила потребления тока) и частоты вращения;

- замеряют напряжение  вольтметром  в зависимости от подаваемой частоты вращения, при достижении номинального напряжения фиксируют  частоту вращения, при  этом нагрузка равна нулю;

- на первом этапе, повышая подаваемую частоту вращения, достигают номинального напряжения без нагрузки. На втором этапе, увеличивая значение нагрузки до  контрольной, фиксируют значение тока и частоты вращения.

8.  При организации воздухообмена в промышленных  помещениях используется  система  кондиционирования, которая:

- переносит объем воздуха для всего помещения;

- вентилируются отдельные зоны у рабочих мест;

- удаляются вредности производственных установок;

- комбинация общеобменной вентиляции с  местной или  локализирующей;

- обеспечивает автоматическое поддержание в помещениях постоянных  метеорологических условий.

Вариант 6

- В процессе водоструйной мойки автомобиля остаются  мелкие частицы размером:

- 1(10 МкМ;   2) 10(50 МкМ;   3)  50(100 МкМ;  4)  100(500 МкМ;   5) 0,5(1 МкМ;

- При создании замкнутой  водооборотной системы мойки автомобилей с использованием  моющих жидкостей  одним из этапов очистки воды является отстаивание, определяемое как:

- разделение водного раствора на  тяжелую, легкую и жидкую фракцию при использовании гидроциклонов;

- процесс естественного оседания и всплытия тяжелых и легких  фракций;

- выделение жирных кислот и красящих веществ путем  концентрации на поверхности раздела 2-х сред;

- образование комплексов частиц примесей с пузырьками газа и последующего подъема на поверхность;

- выделение коллоидных систем, путем добавления химических добавок с последующим  выпаданием в осадок.

- Методика проведения диагностирования автомобиля  на стенде ходовых качеств заключает в себе следующее:

- показатели автомобиля определяют, измеряя реактивный момент  на электродинамическом  балансирно подвешенном  нагрузочном устройстве;

- показатели автомобиля определяют по продолжительности (или  пути)  разгона беговых барабанов и специальных  маховиков,  соединенных с барабаном в заданном интервале скоростей;

- вращая колеса автомобиля при помощи барабанов стенда, постепенно вынимают педаль тормоза, фиксируя силу давления на педаль и величину реактивных моментов, возникающих в электродвигателях;

- вращая колеса автомобиля от беговых барабанов стенда доводит скорость вращения до 50 (70 км/час и зачем  резко тормозят, фиксируя время (путь), пройденное до остановки барабанов или угловое замедление.

- задавая вращение беговых барабанов, подвешенных на маятниковых подвесках от электродвигателя, фиксируется при помощи индуктивного датчика величина перемещения беговых барабанов в осевом направлении.

- При проведении испытаний автомобиля на тормозном  стенде была получена следующая тормозная диаграмма, указывающая на следующее состояние тормозной  системы:

- повышение  упругости тормозной системы из-за  попадания в нее воздуха;

- чрезмерные зазоры в тормозной системе;

- отсутствие зазоров в приводе и  тормозном механизме;

- утечка тормозной жидкости;

- нормальное состояние  тормозной  системы.

- Смазочное  стационарное оборудование для жидких моторных масел создает рабочее давление:

1) до 1 МПа;    2) 1(2,5МПа;   3) 2,5(5 МПа;    4) 5: 10 Мпа;     5)  более 10 МПа.

- Исключите пункт, не входящий к элементам внутрипроизводственных коммуникаций:

- Система электроснабжения;

- Система теплоснабжения;

- Система охранной и пожарной сигнализации;

- Система ввода в эксплуатацию производственных установок;

- Система пожаротушения.

7.  При проверке электрооборудования автомобиля измерялась ЭДС аккумуляторной   батареи. При этом процедура измерения сводилась к:

- измерению  напряжения аккумуляторным пробником или нагрузочной вилкой;

- измерению напряжения вольтметром;

- подавая номинальное напряжение, снимаются  показания амперметра (сила потребления тока) и частоты вращения;

- замеряют напряжение  вольтметром  в зависимости от подаваемой частоты вращения, при достижении номинального напряжения фиксируют  частоту вращения, при  этом нагрузка равна нулю;

- на первом этапе, повышая подаваемую частоту вращения, достигают номинального напряжения без нагрузки. На втором этапе, увеличивая значение нагрузки до  контрольной, фиксируют значение тока и частоты вращения.

- При организации воздухообмена в промышленных  помещениях используется общеобменная вентиляция, которая:

- переносит объем воздуха для всего помещения;

- вентилируются отдельные зоны у рабочих мест;

- удаляются вредности производственных установок;

- комбинация общеобменной вентиляции с  местной или  локализирующей;

- обеспечивает автоматическое поддержание в помещениях постоянных  метеорологических условий.

- Исключите пункт, не входящий  в основные параметры покрасочно-сушильной камеры:

- Уровень пыльности внутреннего пространства камеры;

- Уровень освещенность зоны покраски;

- Влажность внутри камеры;

- Температура внутри камеры.

- Исключите пункт, не входящий  в основные эксплуатационные требования, предъявляемые к тормозной системе автомобиля:

- Тормозной путь;

- Время срабатывания тормозного привода;

- Остановочный путь;

- Разность тормозных сил колес одной оси;

- Усилие на органе управления.

5.1.2. Контрольная работа для оценки компетенции «ПК-38», «ПК-43», «ОПК-3»:

Задания:

- Определение показателей механизации;

- Организация и порядок проведения поверок средств  измерений;

- Выбор оборудования для очистных и уборочно-моечных работ;

- Выбор  подъемно-осмотрового и транспортного оборудования;

- Классификация и характеристики контрольно-диагностического оборудования;

- Классификация и характеристики смазочно-заправочного оборудования.;

- Выбор оборудования для шиномонтажного и шиноремонтного участка;

- Оборудование для сушки.

………………………………..…

5.1.3. Вопросы для коллоквиумов, собеседования. Вопросы для оценки компетенции «ПК-38», «ПК-43», «ОПК-3»:

…………………………………………………………………………………………………..

- В чем заключается методика определения показателей механизации?

- Как дать оценку влияния показателей  механизации на эффективность   технической эксплуатации автомобилей?

- Что входит в общие положения по метрологии?

- В чем заключается организация и порядок проведения проверок средств  измерений?

- Дать характеристику и классификацию оборудования для очистных  и уборочно-моечных работ?

- Какие виды рабочих и исполнительных органов и их конструкция?

- В чем заключается обзор новых видов оборудования  для мойки автомобилей?

- Что входит в классификацию и характеристики подъемно-осмотрового и транспортного оборудования?

- В чем заключается обзор конструкций?

- Что входит в классификацию и характеристики контрольно-диагностического оборудования?

- В чем заключается конструкция основных элементов тяговых и тормозных стендов?

- Как сделать выбор измерительных систем стендов?

- В чем заключается конструкция электронных и контрольно-диагностических устройств?

- Назвать первичные преобразователи, элементы схемных решений, индицирующие устройства?

- Что входит в классификацию и характеристики смазочно-заправочного оборудования?

- В чем заключается конструкция и расчет рабочих органов.

- Проектирование централизованных станций хранения и  раздачи масел и смазок и компрессорных станций, пунктов сбора отработанных масел. Разъяснить.

- Что входит в характеристики, конструкция и расчет элементов  оборудования для технического обслуживания и ремонта шин и дисков

- Что входит в классификацию и характеристики покрасочно-сушильного оборудования. Обзор конструкций.

5.2. промежуточный контроль

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) за определенный период обучения (семестр, триместр) и проводится в форме экзамена подведения итогов балльно-рейтинговой системы оценивания.

5.2.1. Задания для оценки компетенции «ПК-38», «ПК-43», «ОПК-3»:

Задание 1. Определение оптимальных уровней механизации.

- Определение степени механизации;

- Определение уровня механизации.

Задание 2. Классификация видов поверок, метрологические характеристики образцов средств измерений, используемых на СТО.

- Средства измерений подлежащих поверке;

- Периодичность поверок;

- Ответственные за проведение поверок.

Задание 3. Расчет рабочих и исполнительных органов. Расчет давления рабочей жидкости.

- Выбор оборудования для осуществления уборочно-моечных работ;

- Выбор системы очистки воды.

Задание 4. Расчет основных элементов оборудования. Подбор электродвигателя.

- Выбор подъемно-осмотрового и транспортного оборудования;

- Выбор оснастки для разборочно-сборочных работ;

- Элементы подъемно-осмотрового и транспортного оборудования подлежащего расчету.

Задание 5. Расчет основных элементов тяговых и тормозных стендов. Расчет измерительных систем стендов. Расчет  электронных и контрольно-диагностических устройств.

- Выбор тяговых и тормозных стендов;

- Расчет элементов крепления тяговых и тормозных стендов к фундаменту;

- Элементы тяговых и тормозных стендов подлежащего расчету.

Задание 6. Расчет трубопроводов и сосудов, работающих под давлением.

- Классификация сосудов, работающих под давлением подлежащего расчету;

- Элементы сосудов, работающих под давлением подлежащего расчету.

Задание 7. Расчет элементов оборудования для технического обслуживания и ремонта шин и дисков.

- Расчет клети для накачки колес;

- Расчет элементов крепления шиномонтажных и шиноремонтных стендов к фундаменту.

Задание 8. Расчет системы вентиляции. Подбор электродвигателя.

- Расчет потребного воздухообмена;

- Расчет трубопроводов.

5.2.2. Вопросы к экзамену по дисциплине «Типаж и эксплуатация технологического оборудования»

- УМР. Виды и классификация оборудования.

- Антикоррозийная обработка.

- Моющие средства и растворы. Виды. Характеристика.

- Оборотное водоснабжение. Назначение. Стадии очистки.

- УМР. Струйная мойка. Виды. Параметры.

- УМР. Гидроабразивная мойка. Виды. Параметры.

- Смазочное оборудование. Классификация.

- Смазочное оборудование. Схемы раздачи масла.

- Сварочное оборудование. Виды и методика применения.

- Покрасочно-сушильное оборудование. Классификация.

- Покрасочно-сушильное оборудование. Методика проведения работ.

- Подъемное оборудование. Классификация

- Подъемное оборудование. Методика расчета.

- Шиномонтажное и шиноремонтное оборудование.

- Тормозные стенды. Требования. Классификация.

- Тяговые стенды. Классификация. Расчет.

- Тяговые стенды. Нагрузочные устройства.

- Силовой тормозной стенд.

- Инерционные тормозные стенды (роликовые).

- Инерционные тормозные стенды (площадочные).

- Комбинированные тормозные стенды.

- Расчет тормозных стендов. Методика расчета.

- Тормозные диаграммы. Типы предприятий автосервиса.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» _______20____г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Типаж и эксплуатация технологического оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 1

1 УМР. Виды и классификация оборудования.

2 Инерционные тормозные стенды (площадочные).

Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» _______20____г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Типаж и эксплуатация технологического оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 2

1 Антикоррозийная обработка.

2 Шиномонтажное и шиноремонтное оборудование.

## Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» _______20____г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Типаж и эксплуатация технологического оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 3

1 Моющие средства и растворы. Виды. Характеристика.

2 Подъемное оборудование. Классификация

Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» _______20____г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Типаж и эксплуатация технологического оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 4

1 Оборотное водоснабжение. Назначение. Стадии очистки.

2 Антикоррозийная обработка

Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» _______20____г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Типаж и эксплуатация технологического оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 5

1 УМР. Струйная мойка. Виды. Параметры.

2 Силовой тормозной стенд.

Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» _______20____г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Типаж и эксплуатация технологического оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 6

1 УМР. Гидроабразивная мойка. Виды. Параметры.

2 Тормозные стенды. Требования. Классификация.

## Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» _______20____г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Типаж и эксплуатация технологического оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 7

1 Смазочное оборудование. Классификация.

2 Инерционные тормозные стенды (роликовые).

## Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» _______20____г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Типаж и эксплуатация технологического оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 8

1 Смазочное оборудование. Схемы раздачи масла.

2 Покрасочно-сушильное оборудование. Методика проведения работ.

Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» _______20____г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Типаж и эксплуатация технологического оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 9

1 Сварочное оборудование. Виды и методика применения.

2 Комбинированные тормозные стенды

Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» _______20____г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Типаж и эксплуатация технологического оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 10

1 Покрасочно-сушильное оборудование. Классификация.

2 Подъемное оборудование. Методика расчета.

## Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» _______20____г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Типаж и эксплуатация технологического оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 11

1 Покрасочно-сушильное оборудование. Методика проведения работ.

2 Тяговые стенды. Классификация. Расчет.

Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» _______20____г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Типаж и эксплуатация технологического оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 12

1 Подъемное оборудование. Классификация

2 УМР. Виды и классификация оборудования.

Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» _______20____г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Типаж и эксплуатация технологического оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 13

1 Подъемное оборудование. Методика расчета.

2  Моющие средства и растворы. Виды. Характеристика

Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» _______20____г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Типаж и эксплуатация технологического оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 14

1 Шиномонтажное и шиноремонтное оборудование.

2 Тормозные диаграммы. Типы предприятий автосервиса.

Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» _______20____г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Типаж и эксплуатация технологического оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 15

1 Тормозные стенды. Требования. Классификация.

2 Сварочное оборудование. Виды и методика применения.

Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» _______20____г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Типаж и эксплуатация технологического оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 16

1 Тяговые стенды. Классификация. Расчет.

2 Расчет тормозных стендов. Методика расчета.

Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» _______20____г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Типаж и эксплуатация технологического оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 17

1 Тяговые стенды. Нагрузочные устройства.

2 Покрасочно-сушильное оборудование. Классификация.

Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» _______20____г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Типаж и эксплуатация технологического оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 18

1 Силовой тормозной стенд.

2 Оборотное водоснабжение. Назначение. Стадии очистки.

Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» _______20____г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Типаж и эксплуатация технологического оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 19

1 Инерционные тормозные стенды (роликовые).

2 Смазочное оборудование. Классификация.

Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» _______20____г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Типаж и эксплуатация технологического оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 20

1 Инерционные тормозные стенды (площадочные).

2 УМР. Струйная мойка. Виды. Параметры.

Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» _______20____г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Типаж и эксплуатация технологического оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 21

1 Комбинированные тормозные стенды.

2 УМР. Виды и классификация оборудования.

Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» _______20____г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Типаж и эксплуатация технологического оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 22

1 Тяговые стенды. Нагрузочные устройства.

2 УМР. Струйная мойка. Виды. Параметры.

Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» _______20____г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Типаж и эксплуатация технологического оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 23

1 Расчет тормозных стендов. Методика расчета.

2 Сварочное оборудование. Виды и методика применения.

Преподаватель

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждено: Зав. кафедрой «ТТМиО» ____________________ Свойкин В. Ф. Протокол № __ от «___» _______20____г. | Кафедра «ТТМиО» Дисциплина: Типаж и эксплуатация технологического оборудования Направления подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Автомобильный сервис» Курс: все формы обучения |
| --- | --- |

# Экзаменационный билет № 24

1 Тормозные диаграммы. Типы предприятий автосервиса.

2 Смазочное оборудование. Схемы раздачи масла.

Преподаватель

- МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности

1. Абаимов, Р. В. Диагностирование технического состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования [Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплине «Диагностирование технического состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования», «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортно-технологических машин и оборудования» для студентов направления бакалавриата 190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» всех форм обучения : электронный аналог печатного издания / Р. В. Абаимов, П. А. Малащук ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. автомоб. и автомоб. хоз-ва. – Сыктывкар : СЛИ, 2015. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001333.pdf.

2. Чудов, В. И. Технологическое оборудование [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. спец. 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство» всех форм обучения : самост. электрон. изд. / В. И. Чудов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. автомоб. и автомоб. хоз-ва. – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000640.pdf.

1. Ременцов, А. Н. Типаж и эксплуатация технологического оборудования [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (профили подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис») / А. Н. Ременцов, Ю. Г. Сапронов, С. Г. Соловьев. - Москва : Академия, 2015. - 304 с.

- Бондаренко, Е. В. Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автомобили и автомобильное хозяйство" направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / Е. В. Бондаренко, Р. С. Фаскиев. - Москва : Академия, 2011. - 304 с.

- Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования [Электронный ресурс] / Р. С. Фаскиев, Е. В. Бондаренко, Е. Г. Кеян, Р. Х. Хасанов ; Оренбург. гос. ун-т ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Оренбург : ОГУ, 2011. – 261 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=259358.

- Чудов, В. И. Технологическое оборудование [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. спец. 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство» всех форм обучения : самост. электрон. изд. / В. И. Чудов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. автомоб. и автомоб. хоз-ва. – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000640.pdf.

- РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Таблица 6. Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 5 | 5 | 13 |
| Тесты по темам | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Контрольная работа | 3 | 6 | 6 | 15 |
| Практические занятия | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Опрос, опорный конспект, собеседование (опрос) | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 7.  Бальные оценки при перерасчете суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) | Уровень освоения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) | Высокий |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) | Продвинутый |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |  |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |  |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  | Пороговый |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |  |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |  |

Итоговая  оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом  при выполнении заданий  в рамках текущего и промежуточного контроля и выставляется  в соответствии с данной  шкалой.

Успеваемость студентов определяется следующими критериями на экзамене: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не удовлетворительно».

«Отлично»– теоретическое содержание курса освоено по всем уровням; без пробелов выполнены практические задания.

«Хорошо» – теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней; без пробелов выполнены практические задания, допустимы ошибки при выполнении некоторых видов заданий.

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня; большинство практических заданий выполнено, некоторые, возможно, содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

На экзамене предлагаются два теоретических вопроса. Вопросы предлагаются из двух различных контролируемых дидактических единиц изученного курса.  Количество баллов определяется количеством правильных ответов на вопросы.

Сдача отчета по выполнению практических работ

Студент должен выполнить практические работы, которые выполняются по методическим указаниям. Основной формой контроля на практических занятиях является допуск студентов к практической работе и прием выполненных работ по методическим указаниям. Отчет по выполненной практической работы включают: темы практических работ, цель и содержание работы, порядок выполнения работы, описание и характеристики применяемого оборудования, приборы, схемы и необходимые расчеты, таблицы, которые заполняются в процессе выполнения работы. Чтобы оформить документы необходимо использовать типовые формы, которые находятся в приложениях. В приложениях также представлены заполненные образцы этих документов. Все выполненные задания должны быть распечатаны и представлены преподавателю для проверки. Полученные и обработанные результаты вычислений должны быть внесены в отчет в процессе выполнения практических работ. В конце каждого отчета должен содержаться вывод.

Таблица 8 Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля

| оценка | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить оценку за ответ, если:

- при подготовке к ответу студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.

# Text boxes

jcв(N

tH(N