МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет                                                           имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

__________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________2019 г.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

«Гидравлика и гидропневмопривод», Б1.Б.24

Направление подготовки: 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов"

направленность (профиль) Автомобильный сервис

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: Транспортно-технологический

Кафедра: «Технологические, транспортные машины и оборудование»

Год начала подготовки: 2019

Сыктывкар 2019

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

СРС составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3+) по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно технологических машин и комплексов», утвержденного   приказом Министерства образования и науки РФ 14 декабря 2015 г. №1470

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___» __________ 2019 г., протокол № ________.

Разработчик доцент кафедры АИ,ЭиТЭ ___________________ П.В. Соловьев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИ,ЭиТЭ________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         ТТМиО _____________________________ В. Ф. Свойкин

(название кафедры)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Декан          ТТФ ___________________________________А. А. Самородницкий

1. Цели и задачи дисциплины: Целью преподавания дисциплины «Гидравлика» является обеспечение теоретической и практической подготовки специалистов, выполняющих проектирование, изготовление и эксплуатацию автомобильных средств и их техническое обслуживание. Данный курс обеспечивает глубокое понимание сущности основных законов равновесия и движения жидкостей с целью решения инженерных задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПП: Данная дисциплина относится к профессиональному циклу, блоку дисциплин «Гидравлика» (вариативная часть, обязательные дисциплины).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-3 готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов

В результате освоения компетенции ОПК-3 студент должен:

знать: основные свойства и характеристики жидкостей и газов основные понятия, законы гидравлики; практические приложения законов гидростатики и гидродинамики;

уметь: читать и выполнять чертежи со специальными обозначениями гидравлических машин и аппаратуры в соответствии с ГОСТами.

владеть: методиками расчета гидравлических систем.

ПК-10 способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и стоимости

В результате освоения компетенции ПК-10 студент должен:

Знать: область применения, типы и принципы действия гидро-, пневмо- и газовых машин, используемых в автомобильных средствах, в которых работают законы гидравлики

Уметь: определять основные размеры и параметры гидравлических машин; читать и выполнять чертежи со специальными обозначениями гидравлических машин и аппаратуры в соответствии с ГОСТами; рассчитывать гидродинамические параметры потока жидкости (газа) при внешнем обтекании тел и течении в каналах (трубах), проточных частях гидравлических машин, проводить гидравлический расчет трубопроводов; формулировать задачи переноса основных гидродинамических величин, составлять соответствующие уравнения баланса; решать на их базе как задачи обработки экспериментальных данных, так и уметь составлять корректные физические и математические модели процессов и явлений автомобильных средств, в которых существенно использование гидравлики

Владеть: методиками расчета гидравлических систем и подбора гидромеханического оборудования; методиками проведения типовых гидродинамических расчетов гидромеханического оборудования и трубопроводов; навыками работы с литературой и машинами, используемыми в теплоэнергетике для контроля, управления и выполнения определенных действий в технологической цепочке, где существенно используются гидравлические законы.

11. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

11.1.Бальные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ю КТ с начала семестра | Балл за промежуточ- ную аттестацию | Максимальный балл на 2-ю КТ и конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 |  | 3 | 6 |
| Тестовый контроль | 3 | 10 | 3 | 16 |
| Контрольная работа | 3 |  | 3 | 6 |
| Решение задач | 3 |  | 3 | 6 |
| Подготовка и презентация проекта |  |  | 30 | 30 |
| Компонент своевременности | 3 |  | 3 | 6 |
| Итого максимум за период | 15 | 10 | 45 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 15 | 25 | 70 | 100 |

11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки (КТ)

| Баллы на дату контрольной точки | Оценки |
| --- | --- |
| 90 % и более от максимальной суммы балов на дату КТ (от 15, 45 баллов) | 5 |
| От 75 до 89 % от максимальной суммы балов на дату КТ (от 15, 45 баллов) | 4 |
| От 50 до 74 % от максимальной суммы балов на дату КТ (от 15, 45 баллов) | 3 |
| Менее 50 % от максимальной суммы балов на дату КТ (от 15, 45 баллов) | 2 |

11.3. Пересчет суммы баллов традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90-100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85-89 | В (очень хорошо) |
|  | 75-84 | С (хорошо) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65-74 | D (удовлетворительно) |
|  | 50-64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно) (не зачтено) | 35-49 | FX (условно неудовлетворительно) |
| 2 (неудовлетворительно) (повторное изучение дисциплины) | 34 балла и ниже | F (безусловно неудовлетворительно) |

11.4. Критерии оценки к экзамену

| Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 баллов | 20 баллов | 15 баллов | Менее 15 баллов (с правом повторной пересдачи) |

Преподаватель вправе  снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при подготовке к экзамену студент не использовал дополнительной литературы;

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения;

- отсутствует своя точка зрения на проблему;

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки;

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.

Примеры тестов для контроля знаний:

1. Вопрос.  Правильное определение науки «Гидравлика»: гидравлика - это…

Ответы:

- часть механики, изучающая законы равновесия и движения жидкостей (газов)

- раздел механики твердого тела, изучающий законы равновесия и движения жидкостей (газов)

- раздел физики сплошной среды, изучающий законы равновесия и движения идеальных и реальных жидкостей

- наука, изучающая законы равновесия и движения жидкостей и способы приложения этих законов к  решению задач инженерной практики

2. Вопрос. Сжимаемостью жидкости называют свойство жидкости…

Ответы:

- изменять свое состояние (переход из жидкого в газообразное состояние) с изменением объема при постоянном давлении

- изменять свой объем при изменении давления

- сохранять свой объем при изменении температуры

- оказывать сопротивление относительному сдвигу слоев при изменении объема

3. Вопрос. Единицей измерения средней скорости является…

Ответы:

- с/м3

- м/с

- с/см4

- м2/с

4. Вопрос. Эпюра скоростей жидкости по живому сечению в широком прямоугольном канале при ламинарном режиме движения имеет вид…

Ответы:

- гиперболы

- прямоугольника

- прямой линии

- параболы (параболоида)

5. Вопрос. Отношение максимальной скорости жидкости к средней скорости в круглой трубе при ламинарном режиме движения равно…

Ответы:

- 1,5

- 1,0

- 1,2

- 2,0

6. Вопрос.  Два открытых бака соединены простым длинным трубопроводом постоянного диаметра 100 мм (расходная характеристика К = 53,9 л/с). Если перепад уровней в баках составляет 2,5 м, а длина его 25 м, то расход жидкости в трубе равен… л/с

Ответы:

- 17,05

- 34,1

- 26

- 2,6

7. Вопрос. Существуют следующие режимы движения жидкости…

Ответы:

- струйчатый и пузырьковый

- входной и выходной

- прямо и кривоструйный

- ламинарный и турбулентный

8. Вопрос. Кинематическая вязкость определяется следующей зависимостью…

Ответы:

9. Вопрос. Сущность гипотезы сплошности заключается в том, что жидкость рассматривается как…

Ответы:

- континуум, непрерывная сплошная среда

- среда, имеющая разрывы и пустоты

- сложная среда с растворенными газами, веществами, имеющая разрывы и пустоты

- неподвижное твердое или жидкое тело, при определенной температуре и давлении

10. Вопрос. Единицей измерения площади живого сечения является…

Ответы:

- см4

- м3

- м

- м2

11. Вопрос. Модельные жидкости в «Гидравлике» применяют для…

Ответы:

- упрощения строения жидкости

- облегчения применения уравнений механики

- усложнения теории механики жидкости

- усложнения строения жидкости

12. Вопрос. При установившемся движении скорость частицы жидкости зависит…

Ответы:

- только от времени

- от времени и координат

- только от координат

- от ординаты X и времени

13.Вопрос. Взаимосвязь между плотностью и удельным весом жидкости определяется формулой…

Ответы:

14. Вопрос. Точка присоединения открытого пьезометра заглублена на 8 м под уровень воды, а избыточное давление над свободной поверхностью составляет 0,2 атм. Тогда высота подъема воды в открытом пьезометре равна … м.

Ответы:

- 8

- 2

- 10

- 6

15. Вопрос. Исследование натурного состояния явления, выполняется с использованием методов имеющих иную физическую природу, однако описываемое теми же математическими зависимостями, которые описывают натурное явление, при… моделировании.

Ответы:

- натурном

- аналоговом

- математическом

- физическом

16. Вопрос. Вязкостью жидкости называют свойство жидкости…

Ответы:

- оказывать сопротивление относительному сдвигу слоев

- изменять плотность при изменении температуры

- изменять свой объем при изменении давления на 1 Па

- переходить из жидкого в газообразное состояние при изменении температуры

17. Вопрос. Две категории сил, которые могут действовать в жидкостях и газах, - это…

Ответы:

- инерции и трения

- массовые и поверхностные

- трения и тяжести

- давления и напряжения

18. Вопрос. Шероховатость стенок русла на потери напора по длине при ламинарном режиме движения…

Ответы:

- влияет, если она зависит от числа Рейнольдса

- не оказывает влияние

- влияет в случае, если она относительная

- влияет в случае, если она абсолютная

19. Вопрос. Трубы называются гидравлически гладкими, если…

Ответы:

- толщина вязкого подслоя больше абсолютной шероховатости

- толщина вязкого подслоя равна абсолютной шероховатости

- абсолютная шероховатость пренебрежительно мала

- толщина вязкого подслоя меньше абсолютной шероховатости

20. Вопрос. Пьезометрический уклон при расчете простого длинного трубопровода представляет собой…

Ответы:

- отношение потерь по длине к длине участка

- отношение потерь по длине к сумме местных потерь

- отношение местных потерь к длине участка

- сумму потерь по длине и местных потерь к длине участка

21. Вопрос. Необходимый напор в начале магистрали (или высота водонапорной башни) при расчете сложного разветвленного  незамкнутого трубопровода в случае горизонтальной местности определяется как…

Ответы:

- сумма потерь на всех участках магистрали и необходимого свободного напора в конце магистрали

- сумма всех потерь на участках магистрали

- сумма всех местных потерь

- сумма всех потерь на участках магистрали и боковых ответвлений

22. Вопрос. Коэффициент местных сопротивлений в большинстве случаев находится…

Ответы:

- расчетными способами по эмпирическим формулам

- по справочникам, составленным на основе эмпирических исследований

- расчетным способом по теоретическим формулам

- путем математических выводов

23. Вопрос. Коэффициент  (коэффициент Кориолиса) равен отношению действительной __________энергии массы жидкости, протекающей через живое сечение, к кинетической энергии, вычисленной в предположении, что во всех точках живого сечения местные скорости равны средней скорости.

Ответы:

- сумме кинетической и потенциальной

- разнице кинетической и потенциальной

- потенциальной

- кинетической

24. Вопрос. В открытом сосуде эпюра избыточного давления на вертикальную или наклонную стенку имеет вид…

Ответы:

- прямоугольника

- прямоугольного треугольника

- квадрата

- трапеции

25. Вопрос. Смоченный периметр для полукруглого живого сечения с радиусом 0,4 м равен… м

Ответы:

- 1,256

- 2,512

- 0,628

- 0,314

13. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету по курсу:

Пороговый уровень освоения компетенции

- Основные физические свойства жидкостей и газов на примере плотности, удельного объема, вязкости, поверхностного натяжения.

- Приборы для измерения давления.

- Гидростатическое давление и его свойства. Физический смысл. Размерность в системных и внесистемных единицах.

- Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера.

- Основное уравнение гидростатики.

- Пьезометрическая и приведенная высоты, вакуум, напор и удельная потенциальная энергия.

- Относительный и абсолютный покой жидкости.

- Закон Паскаля и его практическое применение.

- Сила давления жидкости на плоскую стенку. Центр давления.

- Сила давления жидкости на криволинейную стенку. Центр давления.

- Плавание тел. Закон Архимеда. Остойчивость плавающего тела.

- Понятие о струйчатой модели потока.

- Уравнение постоянства расхода для установившегося движения жидкости

- Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости.

Продвинутый уровень освоения компетенции

- Основные физические свойства жидкостей и газов на примере плотности, удельного объема, вязкости, поверхностного натяжения.

- Приборы для измерения давления.

- Гидростатическое давление и его свойства. Физический смысл. Размерность в системных и внесистемных единицах.

- Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера.

- Основное уравнение гидростатики.

- Пьезометрическая и приведенная высоты, вакуум, напор и удельная потенциальная энергия.

- Относительный и абсолютный покой жидкости.

- Закон Паскаля и его практическое применение.

- Сила давления жидкости на плоскую стенку. Центр давления.

- Сила давления жидкости на криволинейную стенку. Центр давления.

- Плавание тел. Закон Архимеда. Остойчивость плавающего тела.

- Понятие о струйчатой модели потока.

- Уравнение постоянства расхода для установившегося движения жидкости

- Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости.

- Уравнение Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости. Геометрическая интерпретация уравнения Бернулли.

- Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости.

- Практические приложения уравнения Бернулли для определения скорости и расхода жидкости.

- Критерии гидродинамического подобия. Теоремы подобия.

- Одномерные потоки жидкостей и газов.

- Плоское (двумерное) движение идеальной жидкости.

Высокий уровень освоения компетенции

- Основные физические свойства жидкостей и газов на примере плотности, удельного объема, вязкости, поверхностного натяжения.

- Приборы для измерения давления.

- Гидростатическое давление и его свойства. Физический смысл. Размерность в системных и внесистемных единицах.

- Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера.

- Основное уравнение гидростатики.

- Пьезометрическая и приведенная высоты, вакуум, напор и удельная потенциальная энергия.

- Относительный и абсолютный покой жидкости.

- Закон Паскаля и его практическое применение.

- Сила давления жидкости на плоскую стенку. Центр давления.

- Сила давления жидкости на криволинейную стенку. Центр давления.

- Плавание тел. Закон Архимеда. Остойчивость плавающего тела.

- Понятие о струйчатой модели потока.

- Уравнение постоянства расхода для установившегося движения жидкости

- Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости.

- Уравнение Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости. Геометрическая интерпретация уравнения Бернулли.

- Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости.

- Практические приложения уравнения Бернулли для определения скорости и расхода жидкости.

- Критерии гидродинамического подобия. Теоремы подобия.

- Одномерные потоки жидкостей и газов.

- Плоское (двумерное) движение идеальной жидкости.

- Пограничный слой. Дифференциальное уравнение пограничного слоя.

- Сверхзвуковые течения. Скачки уплотнений.

- Особенности двухкомпонентных и двухфазных течений.

- Уравнение равномерного движения жидкости (формула Шези).

- Гидравлический и пьезометрический уклон.

- Режимы движения вязкой жидкости. Число Рейнольдса и его критические значения. Эпюры скоростей.

- Расход жидкости при ламинарном режиме движения.

- Движение жидкости через плоскую щель.

- Гидравлически гладкие и шероховатые трубы. Пульсация скоростей и осредненная скорость.

- Классификация потерь напора.

- Потери напора на местные сопротивления (внезапное расширение).

- Потери напора на преодоление сил трения, определение коэффициента гидравлического трения расчетным путем.

- Расчет трубопровода с непрерывным расходом по его длине.

- Расчет гидравлически коротких трубопроводов.

- Расчет сифонного трубопровода.

- Гидравлический удар в трубопроводе.

- Скорость и расход истечения жидкости из резервуаров при постоянном напоре.

- Продолжительность опорожнения резервуаров при переменном напоре.

- Поршневые насосы. Устройство. Создаваемый напор. Производительность. Потребляемая мощность. Индикаторная диаграмма поршневого насоса.

- Производительность центробежного насоса. Законы пропорциональности. Рабочая характеристика насоса. Уравнение центробежного насоса.

- Центробежные насосы. Классификация центробежных насосов. Устройство и принцип действия. Действительный напор насоса.

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- |
| Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: | согласно учебному расписанию |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: | Учебная лаборатория «Гидравлика и гидрогазодинамика. Гидромеханические процессы и аппараты», ул. Ленина, д. 39, каб. №309-2 |
| Наименование | Кол-во | Инв. или номенкл. номер, или № договора (соглашения) на пользование |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |

. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. направления подготовки дипломированных специалистов "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / под ред. С. П. Стесина. – 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2008. – 336 с. – (Высшее профессиональное образование).

- Гроховский, Д. В. Основы гидравлики и гидропривод [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. В. Гроховский ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Санкт-Петербург : Политехника, 2012. – 239 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/124242/.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Гидравлика [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов технических специальностей и направлений бакалавриата всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. теплотехники и гидравлики ; сост.: Т. Л. Леканова, Е. Г. Казакова, В. Т. Чупров. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,59 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000257.pdf.

- Кудинов, В. А. Гидравлика [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлениям подготовки (спец.) в области техники и технологии / В. А. Кудинов, Э. М. Карташов. – 3-е изд., стер. – Москва : Высш. шк., 2008. – 199 с.

- Триандафилов, А. Ф. Гидравлика и гидравлические машины [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. направлений бакалавриата 110800 "Агроинженерия", 151000 "Технологические машины и оборудование", 190600 "Эксплуатация транспортных средств", 250400 "Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств" и спец. 190601 "Автомобили и автомобильное хозяйство", 190603 "Сервис транспортных и технологических машин и оборудования", 150405 "Машины и оборудование лесного комплекса", 110301 "Механизация сельского хозяйства", 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства", 250401 "Лесоинженерное дело", 250403 "Технология деревообработки" всех форм обучения / А. Ф. Триандафилов, С. Г. Ефимова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. теплотехники и гидравлики. –Сыктывкар : СЛИ, 2012. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000222.pdf.

Справочно-библиографическая литература

- Башта, Т. М. Машиностроительная гидравлика [Текст] : справ. пособие / Т. М. Башта. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1971. – 672 с.

- Идельчик, И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям [Текст] / И. Е. Идельчик ; под ред. М. О. Штейнберга. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1992. – 672 с.